FT系列-刚性测杆式 液位传感器

产品特点： FT系列刚性测杆式液位传感器，采用标准M18X1.5/M20x1.5螺纹接口安装方式，分正面和侧面出线，便于客户选择。 — 抗干扰能力强 — 防护等级高（IP68） — 低功耗 — 高精度 — 可提供双界面液位测量（油/气、油/水） 技术参数 模拟量输出 Modbus输出 项目名称 规格/参数 规格/参数 测量范围 50-5000mm 50-5000mm 输出信号 4~20mADC; 0~10VDC RTU信号， RS485/RS422 分 辨 率 16位D/A 0.1mm 非线性度 ＜±0.05％F.S. ＜±0.05％F.S. 迟 滞 ＜±0.002％F.S. ＜±0.002％F.S. 温度系数 0.007%F.S./℃ 工作电压 24VDC （-15/+20%） 工作温度 - 40℃～+85℃ 防护能力 普通型、隔爆型、本安型 安装方式 螺纹安装，安装法兰（可选） 资料下载 模拟量输出 资料下载 Modbus 输出 资料下载 外形尺寸 安装示意 法兰尺寸 法兰代码 FL-1 FL-2 法兰规格 DN80-PN2.0MPa DN80-PN5.0MPa D 190 210 X 127 127 K 152.5 168.5 H 24 29 n-Фd 4-Ф18 8-Ф22 C 2 2 国标 GB9123.1-2000 GB9123.1-2000 电气连接 模拟量输出 针号 线色 定义 Modbus输出 针号 线色 定义 1 灰 信号输出：4-20mA，0-10V 1 灰 A（RS485） 2 粉 信号地 2 粉 B（RS485） 3 棕 +24VDC（±10%） 3 棕 +24VDC（±10%） 4 白 直流电源地 4 白 直流电源地