LD2系列-分体式位移传感器

产品特点： LD2系列紧凑型分体式磁致伸缩位移传感器，适用于对电子头安装空间有严格要求的内置测量场合。产品具有 安装尺寸小、抗干扰能力强、许用温域宽（-40°-+85°）、非接触测量、替换方便、智能诊断等优点； 需要油缸内置安装的电子头部分尺寸仅为26.9mm（直径）×32mm（高度），应用于风力发电、工程机械、高速铁路等高要求领域。 技术参数： 模拟量输出 SSI输出 项目名称 规格/参数 规格/参数 测量范围 25-2500mm 25-2500mm 输出信号 0~20mA,4~20mA,; 0~10V,-10~+10V 24,25,26位二进制 或格雷码 分 辨 率 16位D/A 1/ 2/ 5/ 10/ 20/ 50 100um 非线性度 ＜±0.01％F.S.(最小±50μm) ＜±0.01％F.S.(最小±40μm) 重复精度 ＜±0.002％F.S.(最小±2μm) ＜±0.002％F.S.(最小±1个读数) 响应频率 与量程相关 与量程相关 工作电压 24VDC （-15/+20%） 工作温度 - 40℃～+85℃ 防护能力 电子头部分：IP67，测杆部分：IP69，测杆耐压：35MPa连续/70MPa峰值 安装方式 电子头部分：4个M6X45螺钉，测杆：M18X1.5标准 或 定制螺纹 资料下载 模拟量输出 资料下载 SSI 输出 资料下载 外形尺寸： 电子头部分 S型 测杆 M型 测杆 C型 测杆 常用磁环 OD33磁环 OD25.4磁环 OD17.4磁环 厚度8mm 厚度8mm 厚度8mm 电气连接： 模拟量输出 针号 线色 定义 SSI输出 针号 线色 定义 1 灰 信号输出：0-20mA，0-10V 1 灰 （-）数据 2 粉 信号地 2 粉 （+） 数据 3 黄 （+）通讯接口 3 黄 （+） 时钟 4 绿 （-）通讯接口 4 绿 （-） 时钟 5 棕 +24VDC（±10%） 5 棕 +24VDC（±10%） 6 白 直流电源地 6 白 直流电源地 7 不接 状态指示： 模拟量输出 指示灯状态 定义 绿灯亮 正常工作 绿灯闪 编程状态 红灯闪 磁环离开有效量程 红灯亮 检测不到磁环或损坏 SSI输出 指示灯状态 定义 绿灯亮 正常工作 绿灯闪 编程状态 红灯闪 磁环离开有效量程 红灯亮 检测不到磁环或损坏 关键字：帝尔位移传感器 TR位移传感器 ASM位移传感器 TEMPOSONICS 巴鲁夫位移传感器 BALLUFF位移传感器 MTS 传感器 MTS 位移传感器 mts传感器 mts位移传感器 盾构机位移传感器 液压机位移传感器 绝对式位移传感器 绝对位移传感器 磁致伸缩式传感器 长度传感器 位置传感器 行程传感器 磁致伸缩位移传感器 直线编码器 线性位移传感器 直线位移传感器 位移传感器