LB系列-行走机械位移传感器

产品特点： LB系列产品电子头尺寸34mm，采用全密封式设计，非常适合带U型耳环液压缸内置安装，具有结构紧凑，抗干扰能力强，全密封抗污、防油、防水（汽）等特殊优点； 模拟量输出包括：直流电流4~20mA（正、反向）和直流电压0~10V（正、反向）;SSI输出包括：24、25、26位 二进制或格雷码；可广泛应用于工程机械、动力机械等场合。 技术参数： 模拟量输出 SSI输出 项目名称 规格/参数 规格/参数 测量范围 50-5000mm 50-5000mm 输出信号 0~20mA,4~20mA; 0~10V,-10~+10V 24,25位二进制 或格雷码 分 辨 率 16位D/A 5/ 10/ 20/ 50/100um 非线性度 ＜±0.01％F.S.(最小±50μm) ＜±0.02％F.S.(最小±60μm) 重复精度 ＜±0.001％F.S.(最小±1μm) ＜±0.001％F.S.(最小±1个读数) 响应频率 与量程相关 与量程相关 工作电压 24VDC （-15/+20%） 工作温度 - 40℃～+85℃ 防护能力 防水接头输出IP68，航空插头输出IP67 安装方式 6个M6X16端面法兰压紧密封 资料下载 模拟量输出 资料下载 SSI 输出 资料下载 外形尺寸： 航空插头输出 防水接头输出 电气连接： 模拟量输出 针号 线色 定义 SSI输出 针号 线色 定义 1 灰 信号输出：0-20mA，0-10V 1 灰 （-）数据 2 粉 信号地 2 粉 （+） 数据 3 黄 （+）通讯接口 3 黄 （+） 时钟 4 绿 （-）通讯接口 4 绿 （-） 时钟 5 棕 +24VDC（±10%） 5 棕 +24VDC（±10%） 6 白 直流电源地 6 白 直流电源地 7 不接 模拟量输出 针号 线色 定义 Modbus输出 针号 线色 定义 1 灰 信号输出：4-20mA，0-10V 1 灰 A（RS485） 2 粉 信号地 2 粉 B（RS485） 3 棕 +24VDC（±10%） 3 棕 +24VDC（±10%） 4 白 直流电源地 4 白 直流电源地