LG系列-内置式位移传感器

产品特点： LG系列防爆型耐压圆管式磁致伸缩位移传感器，适用于易燃易爆环境的液压油缸的内置安装使用。产品具有 抗干扰能力强、环境耐受性好、永不磨损、高分辨率、高精度、替换方便、在线智能诊断等特殊优点； 传感器可选输出信号包括：模拟量、SSI（同步串行接口）等多种形式，广泛应用于冶金（连铸、连轧）、石化、港机、试验机和水利水电等领域。 技术参数： 模拟量输出 SSI输出 项目名称 规格/参数 规格/参数 测量范围 50-7600mm 50-7600mm 输出信号 0~20mA,4~20mA; 0~10V,-10~+10V 24,25,26位二进制 或格雷码 分 辨 率 16位D/A 0.5/ 1/ 2/ 5/ 10/ 20/ 50/ 100um 非线性度 ＜±0.01％F.S.(最小±50μm) ＜±0.01％F.S.(最小±40μm) 重复精度 ＜±0.001％F.S.(最小±1μm) ＜±0.001％F.S.(±1个读数) 响应频率 与量程相关 与量程相关 工作电压 24VDC （-15/+20%） 工作温度 - 40℃～+85℃ 防护能力 电子头部分：IP67，测杆耐压：35MPa连续/70MPa峰值 安装方式 内置安装，M18X1.5标准 或 定制螺纹 资料下载 模拟量输出 资料下载 SSI 输出 资料下载 外形尺寸： 侧出线 直出线 常用磁环 OD33磁环 OD25.4磁环 OD17.4磁环 厚度8mm 厚度8mm 厚度8mm 电气连接： 模拟量输出 针号 线色 定义 SSI输出 针号 线色 定义 1 灰 信号输出：0-20mA，0-10V 1 灰 （-）数据 2 粉 信号地 2 粉 （+） 数据 3 黄 （+）通讯接口 3 黄 （+） 时钟 4 绿 （-）通讯接口 4 绿 （-） 时钟 5 棕 +24VDC（±10%） 5 棕 +24VDC（±10%） 6 白 直流电源地 6 白 直流电源地 7 不接 模拟量输出 针号 线色 定义 Modbus输出 针号 线色 定义 1 灰 信号输出：4-20mA，0-10V 1 灰 A（RS485） 2 粉 信号地 2 粉 B（RS485） 3 棕 +24VDC（±10%） 3 棕 +24VDC（±10%） 4 白 直流电源地 4 白 直流电源地